ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ НА КРАН КОЗЛОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ РЕЖИМ РАБОТЫ А5

(2 страницы)

| Габаритные размеры указать заказчику |
| --- |
| Крайнее положение крюка | Высота расположения кабины. | Расстояние от крайней точки буфера до крюка, Кран расположен у тупикового упора. |
| Lk1,м | Lk2 , м | h, м | В, м |

ООО ПКФ «Подъём»	Заказчик

м.п.___________________________	м.п.___________________________

Страниц 1 из 2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КРАН КОЗЛОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ РЕЖИМ РАБОТЫ А5

| Грузоподъемность, т. | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| Количество грузоподъемных тележек |  |
| Пролёт крана, м. (A) |  |
| Высота подъема, м. (Н) |  |
| Управление | Кабина закрытая | Кабина открытая | Управление с пола | Радиоуправление |
| Расположение кабины | Передвижная | По центру опоры | С края со стороны троллей | С края противо-положного троллеям |
| Режим работы крана по ISO 4301 |  |
| Скорость передвижения грузоподъемной тележки, м/мин. |  |
| Скорость передвижения крана, м/мин. |  |
| Скорость подъема, м/мин. | Главный подъем | Вспомогательный подъем |
| Токоподвод к крану | Троллейный | Кабельный | Шинопровод «VAHLE» |
| Токоподвод грузоподъемной тележки | Струна | Монорельс | S профиль |
| Установить частотные преобразователи на механизм подъема |  |  |
| Температура эксплуатации крана от….до…. |  |
| Климатические условия работы по ГОСТу 15 150-69 (У1,У2,У3,У4) |  |
| Напряжение питающей электрической сети, В |  |
| Регистратор параметров крана |  |
| Ограничитель грузоподъемности (если возможна перегрузка крана по технологии производства ПБ 10-382-00 п. 2.12.8) |  |
| Тип подкранового рельса |  |
| Нагрузка на колесо, не более кН. |  |
| Вид поднимаемого груза |  |

Базовые условия конструкции и исполнения крана.

- Устанавливаются мотор-редуктора BAUER (Германия) на передвижение моста крана, г/п тележки.

- Частотный преобразователь устанавливается на передвижение моста крана, г/п тележки.

- После предварительной грунтовки  производится окраска крана в жёлтый цвет RAL3020.

- Стандартная степень защиты к электрооборудованию крана  IP 54.

- Кран оборудован регистратором параметров грузоподъемностью свыше 10 тонн и режимом работы крана А6 по ISO4301/1, ПБ 10-382-00 п.2.12.11.

- Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен кран  ТУ  3151-001-95894750-2006, ПБ 10–382–00,  ГОСТ  27584, «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ),  ГОСТ  12.2.007.0, ГОСТ 24599, РД 22–16–96.

- Краны изготавливаются пролётами по ГОСТ 534.

- Краны изготавливаются климатического исполнения  У3.

- Краны изготавливаются для сейсмических районов до 6 баллов включительно по СНиП   П-7.

- Краны изготавливаются с электрооборудованием трёхфазного тока общепромышленного исполнения 380/220/12 В,50 Гц.

- Механизм подъема стационарный, смонтированный в одном корпусе, на базе подъемного механизма «Балканско ЭХО» производства Болгарии,  односкоростной со встроенным тормозом ГОСТ 27555-87.

- Высотой подъёма считается расстояние от центра крюка в верхнем положении до уровня пола.

- Опорно-передвижной механизм крана и грузоподъемной телеги изготовлен с применением букс.

- Кабина управления изготавливается стационарной, расположенной с краю от главных балок.

- Крановая кабина оснащается кресло-пультом с джойстиковым управлением.

- Токоподвод к грузоподъемной телеги, кабельный.

- Токоподвод к крану кабельный.

Дополнительные условия и условия отличные от базовых:____________________________________________________________

Опросный лист является:

- Основным техническим документом, на основании которого изготавливается кран.

- Неотъемлемой частью договора. (Не полностью заполненный и  не заверенный печатью заказчика опросный лист недействителен).

- Исправление параметров крана в опросном листе не допускается. Отклонение от  параметров, указанных в опросном листе, подлежит согласованию с заводом-изготовителем.

- Заполненный опросный лист заверить подписью, печатью и возвратить.

- Завод изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктив крана.

Лица, ответственные за исполнение проекта:

|  | Ф.И.О. | Телефон, E-mail |
| --- | --- | --- |
| Со стороны Поставщика |  |  |
| Со стороны Заказчика |  |  |

ООО ПКФ «Подъём»	Заказчик

м.п.___________________________	м.п.___________________________

Страниц 2 из 2