КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОПОРНЫЙ

г/п 3,2; 5,0; 8,0 т.

Техническая характеристика

| Грузоподъемность | Пролет Lк, м | Высота подъёма м | Тяговое усилие механизмов, Н | Ак+5мм | В,мм, не более | Н1,мм, не более | h,мм, не более | h1,мм, не более | l,мм, не более | l1,мм, не более | Нагрузка колеса на рельс*, кН | Масса крана*, т | Тип подкранового рельса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подъёма | Передвижения тали | Передвижения крана |  |  |  |  |  |  |  |  |  | железнодорожного | специального |
| 3,2 | 4,5 | 3,0 6,0 9,0 12,0 | 650 | 176,4 | 98 | 1200 | 1570 | 495 | 195 | 390 | 160 | 500 | 16,09 | 0,67 | Р 24 ГОСТ 6368-82 | Квадрат 50 ГОСТ 2591-88 Вст3 пс5 ГОСТ 535-88 |
|  | 7,5 |  |  |  |  |  | 1666 |  |  |  |  |  | 17,49 | 0,875 |  |  |
|  | 10,5 |  |  |  |  | 1600 | 2066 | 561 |  |  |  |  | 18,18 | 1,13 |  |  |
| 5,0 | 4,5 | 3,0 6,0 9,0 12,0 | 750 | 196 | 147 | 1600 | 2146 | 470 | 170 | 560 |  | 550 | 23,47 | 0,83 |  |  |
|  | 7,5 |  |  |  |  |  |  | 500 | 140 | 590 |  |  | 24,17 | 1,095 |  |  |
|  | 10,5 |  |  |  |  |  |  | 570 | 120 | 610 |  |  | 27,36 | 1,495 |  |  |
|  | 13,5 |  |  |  |  | 2100 | 2620 | 590 | -60 | 790 |  | 620 | 28,45 | 2,040 |  |  |
|  | 16,5 |  |  |  |  |  |  | 640 | -10 | 740 |  |  | 29,70 | 2,33 |  |  |
| 8,0 | 4,5 | 3,0 6,0 9,0 12,0 | 750 | 245 | 196 | 1800 | 2340 | 650 | 150 | 1000 | 180 | 600 | 41,02 | 1,335 |  |  |
|  | 7,5 |  |  |  |  |  | 2436 |  |  |  |  |  | 41,27 | 1,61 |  |  |
|  | 10,5 |  |  |  |  |  |  | 622 |  |  |  | 650 | 41,90 | 2,06 |  |  |
|  | 13,5 |  |  |  |  | 2100 | 2620 | 680 | -30 | 1010 |  |  | 45,76 | 2,53 |  |  |
|  | 16,5 |  |  |  |  |  |  | 730 | -80 | 1060 |  |  | 46,30 | 2,84 |  |  |

*Данные указаны для кранов с высотой подъема – 12 м.

По заказу потребителя допускается изготовление кранов с пролетами, увеличенными на 0,5м по сравнению с указанными в таблице.

Сведения, сообщаемые заказчиком (впишите или обведите нужное)

| Грузоподъемность, т |  | Количество кранов | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пролет, Lк, м |  | Температура окружающей среды, °С | (-20+40); (-40+40) |
|  |  | Климатическое исполнение | У; Т |
| Высота подъема, м |  | Категория размещения | 1; 2; 3 |
| Исполнение крана | общепромышленное | взрывобезопасное | пожаробезопасное |
| Характеристика взрывобезопасности и пожаробезопасности |  |
| Класс взрывоопасной зоны | В-1а; В-1б; В-1г; В-II; В-IIа |
| Группа взрывоопасной смеси | Т1; Т2; Т3 |
| Категория взрывоопасной смеси | II А; II В; IIС |
| Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
| Дополнительные требования |  |
| Наименование и почтовый адрес предприятия – заказчика |  |
| Подпись, ФИО, должность заказчика, печать предприятия, тел/факс для оперативной связи |  |

Контактные телефоны: Мишланов Виктор 8(912)498-48-88, (342) 266-44-14